Einhängedrucksonden

NivuBar Plus

Hydrostatische Füllstandsmessung als Kabelsonde,

mit Keramikmesszelle und integrierter Auswerte-

elektronik mit Überspannungsschutz, geeignet zur

Messung von gering bis stark verschmutzten Medien

Zugentlastung und Druckausgleich im Kabel integriert

Spannungs-

versorgung:	12 bis 28 V DC

Meßbereiche:	2; 4; 6; 10 m WS

Sondermeßbereich bis 100 m WS

Kabellänge:	Standard: 10 m

Optional bis 450 m

Kabelmaterial:	Polyurethan

Messzelle:	kapazitiv mit Keramikmembran

und Viton-Dichtung

Temperatur:	-20 bis max. +70 °C

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4571

Ausgangssignal:	4 - 20 mA/2-Leiter-Technik

Max. Bürde :	600 Ohm bei 24 V

Messunsicherheit:	± 0,25 % von Messbereich

Langzeitstabilität:	± 0,1 % FSO/Jahr

Nullpunkt:	± 0,1 % FSO/Jahr

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 0

Sonden-

durchmesser:	39,5 mm

Variante:	NivuBar Plus II

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

AquaBar

Hydrostatische Füllstandsmessung als Seilsonde,

mit Edelstahlmembran und integrierter Auswerte-

elektronik mit Überspannungsschutz, geeignet zur

Füllstandmessung nicht bis gering verschmutzter

Medien

Zugentlastung und Druckausgleich im Kabel integriert

Spannungs-

versorgung:	12 bis 36 V DC

Meßbereiche:	2; 4; 6; 10 m WS

Sondermeßbereich bis 100 m WS

Kabellänge:	Standard 10 m

Optional bis 450 m

Kabelmaterial:	Polyurethan

Messzelle:	piezoresistiv/Edelstahlmembran

Temperatur:	-10 bis max. +70 °C

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4571

Ausgangssignal:	4 - 20 mA/2-Leiter-Technik

Max. Bürde:	600 Ohm bei 24 V

Messunsicherheit:	± 0,35 % vom Messbereich

Langzeitstabilität:	± 0,1 % FSO/Jahr

Nullpunkt:	± 0,1 % FSO/Jahr

Schutzart:	IP 68

Sonden-

durchmesser:	27 mm

Variante:	AquaBar II

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

AquaBar BS

Hydrostatische Füllstandsmessung als Seilsonde,

mit sehr geringe Durchmesser, geeignet zum Einsatz

in Peilrohren.

Sonde mit Edelstahlmembran und integrierter Aus-

werteelektronik mit Überspannungsschutz, vorrangig

geeignet zur Füllstand- und Grundwasserpegelmessung

in Peilrohren mit geringen Durchmesser.

Zugentlastung und Druckausgleich im Kabel integriert

Spannungs-

versorgung:	12 bis 36 V DC

Messbereiche:	4; 6; 10; 20 m WS

Sondermeßbereich bis 160 m WS

Kabellänge:	Standard: 10 m

Optional bis 450 m

Kabelmaterial:	Polyurethan

Messzelle:	piezoresistiv/Edelstahlmembran

Temperatur:	-10 bis max. +70 °C

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4571

Ausgangssignal:	4 - 20 mA/2-Leiter-Technik

Max. Bürde:	600 Ohm bei 24 V

Messunsicherheit:	± 0,35 % vom Messbereich

Langzeitstabilität:	± 0,1 % FSO/Jahr

Nullpunkt:	± 0,1 % FSO/Jahr

Schutzart:	IP 68

Sonden-

durchmesser:	19 mm

Variante:	AquaBar BS

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

NivuBar H

Über HART-Schnittstelle einstellbare, hochgenaue

hydrostatische Füllstandsmessung

Kabelsonde mit Keramikmesszelle und integrierter

Auswerteelektronik mit Überspannungsschutz

Zugentlastung und Druckausgleich im Kabel integriert

Spannungs-

versorgung:	12 bis 36 V DC

Messebereiche:	10 oder 20 m WS

einstellbarer

Messbereich:	20 – 100 % FS

Kabellänge:	Standard 10 m

Optional bis 450 m

Kabelmaterial:	Polyurethan

Messzelle:	kapazitiv mit Keramikmembran

und Viton-Dichtung

Temperatur:	-10 bis max. +70 °C

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4571

Ausgangssignal:	4 - 20 mA/2-Leiter-Technik

Max. Bürde:	600 Ohm bei 24 V

Messunsicherheit:	± 0,1 % vom Messbereich

Langzeitstabilität:	± 0,1 % FSO/Jahr

Nullpunkt:	± 0,1 % FSO/Jahr

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 0

Sonden-

durchmesser:	39,5 mm

Variante:	NivuBar H III

Liefern, betriebsfertig montieren und mittels

Interface und Software entsprechend der herrschenden

Bedingungen programmieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

HART-Programmierinterface-Modul

zum Anschluß an RS 232-Schnittstelle von PC

oder Laptop

Variante:	HIF 1.01

Liefern

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Konfigurationssoftware zur Einstellung von

Hydrobar-H-Sonden

Lieferform:	CD

Variante:	HSW 0.1

Liefern und auf Laptop bzw. Programmiergerät

installieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Korrosionsfeste Abspannklemme zum

Abhängen von Kabel 7,5 bis 10,5 mm

Material:	1.4571

Variante:	AKL 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anschlussdose mit integriertem Druckausgleich,

sondenangepassten Überspannungsschutz gemäß

DWA M-261 und Anschlussklemmen, geeignet

zum Anschluß von Kabelsonden im Nicht-Ex-

Bereich

Material:	Aluminium

Schutzart:	IP 65

Variante:	KLB 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anschlußdose mit integrierten Druckausgleich und

Anschlußklemmen, geeignet zum Anschluß von

Kabelsonden im Ex-Bereich

Material:	Kunststoff

Schutzart:	IP 65

Variante:	BPG1 Ex

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Einschraubdrucksonden

Hydrostatische Füllstandsmessung als Einschraubsonde

mit Keramikmesszelle und integrierter Auswerte-

elektronik incl. integrierten Überspannungsschutzes

Messaufnehmer mit großflächiger, frontbündiger

Membran zur Erfassung von Füllständen von stark

verschmutzten Medien und dünnflüssigen Schlämmen

Spannungs-

versorgung:	12 bis 36 V DC

Meßbereiche:	2, 4, 6, 10, 20 m WS

2, 4, 6, 10, 20 Bar

mediumberührte

Teile:	Keramik und Edelstahl 1.4571

Mediumtemperatur:	-25 °C bis max. +125 °C

Außentemperatur 	-25 °C bis max. +85 °C

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4571

Anschlußgewinde:	G1 1/2"

Ausgangssignal:	4 - 20 mA/2-Leiter-Technik

max. Bürde:	600 Ohm bei 24 V

Messunsicherheit:	± 0,25 % vom Messbereich

Langzeitstabilität:	± 0,1 % FSO/Jahr

Nullpunkt:	± 0,1 % FSO/Jahr

Schutzart:	Anschlusskopf IP 65

Sondenkörper IP 68

Ex-Schutz:	Zone 0 (Option)

Variante:	HydroBar G II

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Universelle Druck- und Füllstandmesssonde als

Einschraubsonde mit Edelstahlmembran und inte-

grierter Auswerteelektronik mit Überspannungs-

schutz

Messaufnehmer mit zurückgesetzter Membran zur

Erfassung von Drücken oder Füllständen gering

oder nicht verunreinigter Medien.

Spannungs-

versorgung:	12 bis 36 V DC

Meßbereiche:	2, 4, 6, 10 m WS

2, 4, 6, 10 Bar

mediumberührte

Teile:	Edelstahl 1.4571

Mediumtemperatur:	-25 °C bis max. +125 °C

Außentemperatur 	-25 °C bis max. +85 °C

Gehäusematerial:	Edelstahl 1.4571

Anschlußgewinde:	G 1/2"

Ausgangssignal:	4 - 20 mA/2-Leiter-Technik

max. Bürde:	600 Ohm bei 24 V

Messunsicherheit:	± 0,25 % vom Messbereich

Langzeitstabilität:	± 0,1 % FSO/Jahr

Nullpunkt:	± 0,1 % FSO/Jahr

Schutzart:	Anschlusskopf IP 65

Sondenkörper IP 68

Anschluss:	Schraubklemmen im Edelstahl-

kopf oder Steckverbinder nach

DIN 43650 (Option)

Ex-Schutz:	Zone 0 (Option)

Variante:	UniBar E II

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................